## Slide 1
travplan 리서치 · 센서 배치
센서 배치 — 낮은 실외 배달로봇 (§H)
센서 배치 문서 · 탭 3개
배치 비교 · 가격·연산 · 주기·지연
travplan 리서치 · 센서 배치 (docs/research-sensors.md) 1 / 12
Notes: 원본 docs/research-sensors.md. 대시보드 리서치 탭의 '센서 배치' 문서를 장으로 옮겼다.

## Slide 2
센서 배치 · 개요
센서 배치 — 낮은 실외 배달로봇 (§H)
travplan 리서치 · 센서 배치 (docs/research-sensors.md) 2 / 12
배달로봇의 센서 배치는 "LiDAR를 어디에 몇 개, 카메라가 무엇을 맡는가"로 갈린다. 이 문서는 다섯 가지 배치를 비교하고, 2026-09 기준 센서·연산 장치 가격, 필요한 연산 성능, 센서·지도·계획·제어 주기를 정리한다. travplan의 권장 배치와 시뮬 근거는 docs/design-sensor-layout.md(TP-0060)에 있다. 가격은 판매처와 시점에 따라 크게 달라지므로 출처를 함께 적었고, 공개 가격이 없는 제품은 "견적"으로 표시했다.
Notes: docs/research-sensors.md 머리말

## Slide 3
센서 배치 · 탭
배치 비교
travplan 리서치 · 센서 배치 (docs/research-sensors.md) 3 / 12
H.1 다섯 가지 배치
H.2 센서별 장단점
Notes: docs/research-sensors.md · 탭 '배치 비교'

## Slide 4
센서 배치 · 배치 비교
H.1 다섯 가지 배치 1/2
travplan 리서치 · 센서 배치 (docs/research-sensors.md) 4 / 12
한눈에 보기
• 지금 구성(전면 LiDAR 1 + 카메라 5)은 가격 대비 좋고, 약점은 옆·뒤 지형이다. 후면에 저가 반구형 LiDAR(약 400달러)를 더하면 가장 싸게 보강된다.
• 연산은 카메라 5대 검출이 가장 무겁다(AGX Orin GPU의 55–65%). AGX Orin 32GB 이상을 권한다. Jetson 가격은 2026-07에 최대 101% 올랐다.
• 주기는 LiDAR·지도 10 Hz, Planner 5–10 Hz, Controller 10–20 Hz, 모듈 100 Hz 이상. 센서에서 바퀴까지 300 ms 안이면 탐지 거리 1.5 m에서 약 1.3 m/s.
그림 — 다섯 가지 배치의 시야 개념도(파랑: LiDAR, 초록: 카메라). 출처: travplan scripts/make_doc_figures.py
결론부터: 사용자 구성(전면 LiDAR 1 + 카메라 5)은 가격 대비 지형 인식이 좋고, 약점은 옆·뒤 지형이다. 360° LiDAR는 그 약점이 없지만 센서값이 몇 배다. 카메라만 쓰는 배치는 가장 싸지만 음의 장애물과 거리 정확도를 학습 모델에 맡긴다.
Notes: docs/research-sensors.md · H.1 다섯 가지 배치

## Slide 5
센서 배치 · 배치 비교
H.1 다섯 가지 배치 2/2
travplan 리서치 · 센서 배치 (docs/research-sensors.md) 5 / 12
배치 | 지형(근거리 / 원거리) | 사람 360° | 옆·뒤 지형 | 센서 가격대 | 대표 사례
A. 전면 LiDAR 1 + 카메라 5(전면 스테레오) | 숙이면 좋음 / 좋음 | 카메라로 가능 | 기억뿐 | 낮음–중간 | 사용자 구성
B. 차체 위 360° LiDAR 1 + 스테레오·ToF | 좋음 / 좋음 | LiDAR + 카메라 | 좋음 | 높음 | Serve Gen3(Ouster REV7)
C. 카메라 중심(LiDAR 없음) + 초음파·레이더 | 학습 의존 / 약함 | 카메라 | 카메라 | 낮음 | Starship(카메라 12), Neubility(멀티카메라 V-SLAM)
D. 저가 반구형 LiDAR 2(전·후) + 카메라 | 좋음 / 중간(30 m) | LiDAR + 카메라 | 좋음 | 낮음–중간 | —
E. 반구형 LiDAR 1(차체 위) + 카메라 | 매우 좋음(사각 거의 없음) / 중간 | LiDAR + 카메라 | 좋음 | 중간(견적) | AMR·휴머노이드용 신제품
A. 전면 LiDAR 1 + 카메라 5. 전면 LiDAR를 숙이면 앞쪽 근거리와 음의 장애물을 잘 본다. 전면 카메라 두 대를 스테레오로 묶으면 LiDAR 근거리 사각을 메운다. 측면·후면 카메라는 사람을 360°로 보지만 거리는 단안 바닥 평면이라 부정확하다. 옆과 뒤의 지형은 기억뿐이어서, 스워브의 옆·뒤 이동을 제한해야 한다(설계 D5). L1 시뮬에서 15° 숙인 전면 120° 센서는 360° 센서와 비슷한 폐루프 성공률을 냈다(40/40, 37/40).
B. 차체 위 360° LiDAR. Serve Robotics Gen3은 Ouster REV7 디지털 LiDAR, 스테레오·ToF 카메라, IMU, NVIDIA Jetson Orin을 싣는다 (Electrek). 360°를 한 번에 보므로 옆·뒤 이동이 자유롭다. 대신 센서가 비싸고(Ouster 32채널은 6,000달러부터, Ouster), 차체 위로 솟아 디자인과 파손 위험을 감수해야 한다. 차체 위 높이 덕분에 사각과 그림자가 작다.
C. 카메라 중심. Starship은 카메라 12대(ToF 포함), 초음파, 레이더로 장애물을 본다(Starship FAQ). Neubility는 LiDAR 없이 멀티카메라 visual SLAM으로 위치를 잡는다(TechCrunch). 센서가 싸고 차체에 숨기기 쉽다. 대신 거리와 음의 장애물을 학습 모델과 대량의 주행 데이터에 기댄다. 역광·야간·비에 약하고, 검증에 긴 시간이 든다.
D. 저가 반구형 LiDAR 두 대. Unitree L2는 360° × 96° 시야, 30 m, 초당 64,000점에 419달러다(Unitree). 전·후에 하나씩 달면 A의 옆·뒤 약점이 사라진다. 점이 성겨서 먼 곳의 사람과 작은 턱은 약하므로 카메라가 보완한다.
E. 반구형 LiDAR 한 대. RoboSense Airy(360° × 90°, 96/192채널, 초당 86만/172만 점, 8 W 이하, RoboSense)와 Hesai JT128(360° × 189°, 128채널, 60 m, Hesai)은 아래쪽까지 한 번에 봐서 근거리 사각이 거의 없다. 차체 위 중앙에 달면 A와 B의 장점을 합친다. 가격은 공개되지 않아 견적이 필요하다.
travplan에 주는 의미. 사용자 구성(A)은 유지하되, 옆·뒤 이동이 잦으면 후면에 저가 반구형 LiDAR 하나를 더하는 것(A + D)이 가장 싼 보강이다. L2급 한 대(약 400달러)면 옆·뒤 지형이 "기억"에서 "관측"으로 바뀐다. 예산이 허락하면 전면 LiDAR를 반구형(E)으로 바꿔 숙이지 않고도 근거리를 본다.
Notes: docs/research-sensors.md · H.1 다섯 가지 배치

## Slide 6
센서 배치 · 배치 비교
H.2 센서별 장단점
travplan 리서치 · 센서 배치 (docs/research-sensors.md) 6 / 12
센서 | 장점 | 단점 | 배달로봇에서의 역할
회전식·반구형 LiDAR | 거리가 정확, 조명 무관, 360° | 비싸다(회전식), 점이 성김(저가), 비·먼지 반사 | 지형 기하, 사람 거리
비반복 스캔 LiDAR(Livox Mid-360 등) | 싸고 작다, 시간이 지나면 조밀 | 아래쪽 시야가 좁아(−7°) 숙여 달아야 한다 | 지형 기하
스테레오 카메라 | 싸다, 조밀한 깊이와 영상 | 거리 제곱에 비례하는 오차, 무늬 없는 면·야간 약함 | 근거리 지형, 사람 검출
단안 카메라 | 가장 싸다, 의미 정보 | 거리를 모른다(바닥 평면 가정), 자세 오차에 민감 | 측면·후면 사람 검출
ToF 카메라 | 근거리 깊이가 정확 | 햇빛에 약하다, 거리가 짧다 | 도킹, 근접
초음파 | 아주 싸다, 유리·투명체 감지 | 해상도가 없다, 거리 짧다 | 근접 안전
레이더(4D 포함) | 비·안개·먼지에 강함, 속도 직접 측정 | 해상도가 낮다 | 악천후 보조, 움직이는 물체 속도
Notes: docs/research-sensors.md · H.2 센서별 장단점

## Slide 7
센서 배치 · 탭
가격·연산
travplan 리서치 · 센서 배치 (docs/research-sensors.md) 7 / 12
H.3 예상 가격 (2026-09 기준)
H.4 필요한 연산 성능
Notes: docs/research-sensors.md · 탭 '가격·연산'

## Slide 8
센서 배치 · 가격·연산
H.3 예상 가격 (2026-09 기준) 1/2
travplan 리서치 · 센서 배치 (docs/research-sensors.md) 8 / 12
가격은 판매처와 시점에 따라 두 배 가까이 차이 난다. 특히 NVIDIA Jetson은 2026-07에 최대 101% 올랐다. 아래는 공개 가격이고, 양산 수량 가격은 별도 견적이다.
품목 | 가격 | 출처
Livox Mid-360(360° × 59°, 10 Hz, 초당 20만 점) | 소매 약 480–1,350달러(판매처별) | Livox 사양, Vertex
Unitree 4D LiDAR L2(360° × 96°, 30 m) | 419달러 | Unitree
Ouster OS1-32 | 6,000달러부터(출시 당시) | Ouster
RoboSense Airy, Hesai JT128 | 견적 | RoboSense, Hesai
Stereolabs ZED X Mini(GMSL2 스테레오) | 549달러 | Stereolabs
Stereolabs ZED X | 599달러부터 | Stereolabs
GMSL2 차량용 카메라(IMX490, 120 dB HDR 등) | 견적 | Leopard Imaging
Jetson AGX Orin 64GB 모듈 / 32GB 모듈 | 2,999 / 1,799달러(인상 전 1,599 / 899) | CNX Software
Jetson AGX Orin 개발 키트 | 3,499달러(인상 전 1,999) | 같음
Jetson Orin NX 16GB 모듈 | 999달러(인상 전 599) | 같음
Jetson T4000 / T5000(Thor) 모듈 | 2,999 / 4,999달러 | 같음
배치별 센서 + 연산 예산(대략). 카메라 한 대를 200–600달러로 보면 다음과 같다.
배치 | 센서 | 연산 | 합계
A. 전면 Mid-360 + 스테레오 1 + 카메라 3 | 약 1,600–3,700달러 | AGX Orin 32GB 1,799달러 | 약 3,400–5,500달러
A + D. 위 + 후면 L2 | 약 2,000–4,100달러 | 같음 | 약 3,800–5,900달러
B. Ouster 32채널 + 스테레오 + 카메라 3 | 약 7,100–8,300달러 | 같음 | 약 8,900–10,100달러
C. 카메라 10대 이상 + 초음파·레이더 | 약 2,000–6,000달러 | AGX Orin 64GB 2,999달러(학습 모델 부하) | 약 5,000–9,000달러
Notes: docs/research-sensors.md · H.3 예상 가격 (2026-09 기준)

## Slide 9
센서 배치 · 가격·연산
H.3 예상 가격 (2026-09 기준) 2/2
travplan 리서치 · 센서 배치 (docs/research-sensors.md) 9 / 12
합계에는 배선, 캐리어 보드, 보정 장비, 방수 하우징이 빠져 있다.
Notes: docs/research-sensors.md · H.3 예상 가격 (2026-09 기준)

## Slide 10
센서 배치 · 가격·연산
H.4 필요한 연산 성능
travplan 리서치 · 센서 배치 (docs/research-sensors.md) 10 / 12
카메라 다섯 대의 검출이 가장 큰 부하이고, AGX Orin급이 필요하다. Isaac ROS 공식 벤치마크(Jetson AGX Orin)와 travplan 실측을 합쳤다.
작업 | 주기 | 한 번 시간 | 연산 점유 | 근거
사람 검출 RT-DETR(720p) × 카메라 5 | 10 Hz | 13 ms(87 fps) | GPU 약 55–65% | Isaac ROS 성능표
스테레오 시차(1080p) | 15–30 Hz | 8.6 ms(124 fps) | GPU 약 15–25% | 같음
학습 스테레오 ESS | 15 Hz | 약 12 ms(85 fps) | GPU 약 20% | Isaac ROS
Visual SLAM(cuVSLAM, mono-depth) | 30 Hz | 15.1 ms(Orin) | CPU·GPU 일부 | cuVSLAM 논문
elevation mapping(점군 → 높이 지도) | 10 Hz | 22 ms(RTX 5080, Orin 미측정) | GPU | travplan TP-0053
TravMap 특징·비용 | 10 Hz | 수 ms | GPU | travplan
Planner D(flow matching, 후보 16) | 5–10 Hz | 3.4–5 ms(데스크톱 CPU) | CPU | travplan TP-0025
MPPI Controller(샘플 768) | 10–20 Hz | 8–11 ms(데스크톱 CPU) | CPU·GPU | travplan 벤치마크
• AGX Orin 32GB 이상을 권한다. 검출 5대만으로 GPU의 절반을 넘으므로, Orin NX 16GB(AI 연산 100 TOPS, AGX Orin 64GB 275 TOPS의 약 1/3)는 검출 주기나 해상도를 낮춰야 한다. 검출을 카메라마다 번갈아 돌리거나(5 Hz), 측면·후면은 저해상도로 돌리면 NX도 가능하다.
• 학습 Planner나 VLA를 올리려면 Thor급이다. Joint Planner(TP-0049)는 CPU에서 180 ms였다.
• 카메라 인터페이스. USB 카메라 다섯 대는 대역폭과 케이블 신뢰성이 문제다. GMSL2 카메라와 역직렬화 캐리어 보드를 권한다.
• Orin에서 elevation mapping 시간은 아직 모른다. 실측이 필요하다(TP-0053의 매퍼를 Orin에서 돌린다).
Notes: docs/research-sensors.md · H.4 필요한 연산 성능

## Slide 11
센서 배치 · 탭
주기·지연
travplan 리서치 · 센서 배치 (docs/research-sensors.md) 11 / 12
H.5 센서·지도·계획·제어 주기
Notes: docs/research-sensors.md · 탭 '주기·지연'

## Slide 12
센서 배치 · 주기·지연
H.5 센서·지도·계획·제어 주기
travplan 리서치 · 센서 배치 (docs/research-sensors.md) 12 / 12
제어는 10–20 Hz, 계획은 5–10 Hz, 지도는 센서 주기(10 Hz)를 따른다. 전체 지연(센서에서 바퀴까지)은 300 ms 안에 둔다. 이 지연이 설계 D6의 속도 제한식에 들어간다.
층 | 권장 주기 | 근거
LiDAR | 10 Hz | Mid-360 기본 10 Hz
카메라 | 15–30 fps(검출은 10 Hz) | 검출 부하(H.4)
IMU | 200 Hz 이상 | 자세 보정, 카메라 바닥 평면 거리
휠 오도메트리 | 50–100 Hz | 상태 추정
elevation mapping, TravMap | 10 Hz | LiDAR 주기
사람 추적(칼만) | 10–30 Hz | 검출 주기, 예측으로 사이를 메움
Planner(Guidance, Planner D) | 5–10 Hz | 4초 궤적, 재계획
Controller(MPPI) | 10–20 Hz | travplan 시뮬 10 Hz(dt 0.1 s), Nav2 기본 20 Hz
스워브 모듈 제어(조향·바퀴 속도) | 100 Hz 이상 | 모터 드라이버, ros2_control
비상 정지(범퍼, 근접 초음파) | 하드웨어 | 소프트웨어 지연과 무관하게 멈춘다
지연 예산. 센서 도착에서 지도 갱신까지 약 100 ms, 계획 50 ms, 제어 한 주기 50–100 ms를 더하면 약 300 ms다. 설계 D6의 식 v t + v² / (2a) + m ≤ d_(det)에서 t = 0.3 s로 두면, 음의 장애물 탐지 거리 1.5 m에서 최고 속도는 약 1.3 m/s다. 지연이 0.5 s로 늘면 같은 거리에서 약 1.1 m/s로 내려간다.
시간 동기화. 센서 여섯 개(LiDAR 1, 카메라 5)와 IMU를 PTP나 하드웨어 트리거로 맞춘다. 1 m/s로 움직일 때 50 ms 어긋나면 5 cm가 틀리고, 회전 중이면 먼 곳일수록 더 틀린다. 스테레오 두 대는 반드시 같은 트리거로 찍는다.
travplan 시뮬과의 차이. 운동학 시뮬은 모든 층이 10 Hz(dt 0.1 s)로 같은 순간에 돌고 지연이 없다. 지연·위치 잡음 무작위화(TP-0032)를 켜면 위 지연 예산을 시뮬에서 시험할 수 있다.
Notes: docs/research-sensors.md · H.5 센서·지도·계획·제어 주기